ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ МАР’ЯНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ

Горобець Віктор Петрович,

вчитель трудового навчання

Теофіполь -  2017

Горобець В.П. – виготовлення шкатулки на уроках трудового навчання /Навчальний посібник – Теофіполь, - 2017р. - 40 ст./

В даному посібнику представлений матеріал з досвіду роботи учителя трудового навчання  Горобця В.П. по методиці проектування шкатулки на уроках трудового навчання у 5-7 класах на традиціях українського декоративно-ужиткового мистецтва.

# Для вчителів трудового навчання

Укладч: Горобець В.П. – вчитель трудового навчання

Мар’янівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Рецензент: Стецюк П.П. – директор Мар’янівської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Триндюк Л.П.. – методист Теофіпольського

районного методичного центру відділу освіти

# Рекомендовано радою методичного центру відділу освіти Теофіпольської районної державної адміністрації

(протокол № 4 від 22.12.2016 р.)

Зміст

Передмова для вчителя..………………………………………4

- Місце теми в навчальному курсі………………………...4

- Планування навчального проекту. Завдання і види планування………………………………………………..10

- Організаційно підготовчий етап проектування виробу..12

- Конструкторський етап проектування………………….16

- Технологічний етап виготовлення виробу……………...19

- Заключний етап проектування…………………………...22

- Методика проведення занять…………………………….23

- Аналіз навчальних матеріалів……………………………25

Висновки………………………………………………………….30

Список використаної літератури……………………………...32

Додаток А………………………………………………………….33

Додаток Б…………………………………………………….........34

Додаток В……………………………………………………........40

Передмова для вчителя

Перед загальноосвітньої школою поставлене завдання підготов-ки молоді до майбутньої трудової діяльності у різних галузях гос-подарювання.

Молода людина, яка вступає у самостійне життя, повинна воло-діти не лише ґрунтовними знаннями і практичними вміннями, а й високим рівнем інтелектуального й духовного розвитку. Тільки у праці розкриваються здібності, збагачуються знання, закріплюю-ться уміння і навички, проявляється творчість.

До праці треба готувати себе ще з перших років навчання в школі. Необхідно виховувати в собі працелюбність і старанність, акуратність і бережливість, відповідальність за доручену справу, любов і повагу до людей праці.

Метою даної роботи є характеристика методики проектування шкатулки на уроках трудового навчання.

Відповідно до мети виділяю наступні завдання:

- визначити місце теми в навчальному курсі;

- планування навчального проекту;

- організація та підготовка до проектування виробу;

- створення конструкції;

- дослідження особливостей виготовлення виробу;

- підведення підсумків про проектований виріб.

Предметом роботи стало власне проектування виробів з деревини.

Об’єкт - виготовлення шкатулки на уроках трудового навчання.

1. Місце теми в навчальному курсі

Обробка деревини є ключовою темою курсу трудового навчання. Тема вивчається згідно програми з 5 класу – модуль «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП», 7 класі -  «Технологія виготовлення виробів із деревини». Вивчається на початку кожного навчального року.

Вивчення теми відбувається як на теоретичному так і на практичному рівнях. Разом з цим передбачено певні лабораторні і практичні роботи на яких подаються:

- техніко-технологічні відомості про деревину;

- поняття про моделі і моделювання;

- відомості про інструменти для розмітки та обробки ДВП, ДСП та фанери;

- відомості про з'єднання деталей з фанери, ДВП і ДСП;

- поняття про обробку виробів;

- техніко-технологічні відомості про пиломатеріали;

- поняття про дизайн (художнє конструювання виробів).

- уявлення про машини тощо.

Короткий зміст вивчення теми в програмі для 5-7 класу.

- Техніко-технологічні відомості про деревину. Охорона природи — важливий обов'язок всього людства. Значення деревини для господарства. Породи деревини. Розміщення волокон у деревині.

- Одержання шпону, виготовлення фанери, деревоволокнистих (ДВП) і деревостружкових (ДСП) плит, їх призначення, використання і характерні особливості порівняно з пиломатеріалами.

- Лабораторно-практична робота

Визначення порід деревини. Ознайомлення з особливостями фанери, ДСП і ДВП, їх порівняння за твердістю та іншими властивостями.

Міжпредметні зв'язки. Природознавство: листяні і хвойні  поро-

ди дерев.

Фізика: початкові відомості про будову речовини.

- Графічні документи у практичній діяльності людей: ескізи, креслення, рисунки, схеми. Їх порівняльна характеристика. Основні відомості про креслення як графічний документ.

- Початкові відомості про оформлення креслень (формати, лінії креслення, застосування масштабів при виконанні креслень).

- Геометричні побудови, необхідні при виконанні розмітки на площині (проведення паралельних та перпендикулярних ліній, побудова кутів заданої величини, прийоми поділу відрізків і кутів на рівні частини). Інструменти для виконання геометричних побудов.

- Початкові відомості про нанесення розмірів на кресленні (елементи розміру, умовні знаки для нанесення розмірів).

- Читання креслень плоских предметів. Розмітка та різання фанери, ДВП і ДСП. Вироби з фанери, ДВП і ДСП. Їх особливості і призначення. Аналіз кон-струкції запланованого для виготовлення виробу.

- Поняття про моделі і моделювання. Роль і значення моделювання у розвитку сучасної техніки. Дизайн.

- Основні принципи моделювання і конструювання (простота, легкість у виготовленні, міцність, низька собівартість, естетичність оформлення тощо).

- Найпростіші конструктивні елементи моделей. Їх вибір залежно від призначення виробу.

- Лабораторно-практична робота. Аналіз варіантів конструкцій виробів одного призначення і вибір зразка для виготовлення. Планування послідовності операцій (під керівництвом учителя).

- Практична робота. Виконання ескізу деталі, що виготовляється.

Міжпредметні зв'язки. Математика: геометричні фігури,

побудова відрізка заданої величини.

- Інструменти для розмітки та обробки ДВП, ДСП та фанери. Розмітка плоских виробів інструментами за допомогою шаблона і через копіювальний папір Прийоми пиляння лобзиком, ножівкою, обпилювання рашпілем, напилком і обробка абразивною шкуркою. Розмітка і свердління отворів коловоротом або дрилем.

- Правила виготовлення виробів із прямолінійними та криволінійними контурами. Правила безпеки виконання цих робіт.

- Практичні роботи. Виконання розмітки і випилювання заготовок і деталей з фанери, ДВП, ДСП. Перевірка готовності виробів за технічним рисунком.

Міжпредметні зв'язки. Математика: ламана лінія, замкнута

ламана, багатокутник.

- З'єднання деталей з фанери, ДВП і ДСП. Столярний клей і його приготування. Прийоми склеювання, зачищення і кінцева обробка виробу.

- З’єднання деталей дрібними цвяхами і шурупами. З'єднання деталей нагелями (після свердління).

- Практичні роботи. З'єднання раніше виготовлених деталей відповідно до технічного рисунка (ескізу). Перевірка готовності виробу.

- Обробка виробів. Випалювання, розпис фарбами і лакування як види оздоблення виробів із деревини. Призначення, будова приладу для випалюванні та принцип його роботи. Правила і прийоми роботи з приладами для випалювання. Розпис фарбами на фанері і ДВП. Правила лакування виробів із фанери і ДВП.

- Практичні роботи. Організація робочого місця для обробки виробу. Обробка виробу (за вибором учителя) для шкільних стендів, інтер'єру тощо.

- Комплексні роботи. Виготовлення виробів для подарунків батькам, виконання замовлень підприємств, шкіл та інших організацій.

Профорієнтація. Ознайомлення з професіями кресляра, тесляра.

- Значення здобутих знань і вмінь з обробки деревини для практичної діяльності за названими професіями.

Орієнтовний перелік об'єктів і видів праці: декоративні тарелі, іграшкові меблі для дитячих садків, годівниці, контури тварин, підставки для календарів, олівців, деталі для дитячих меблів, для оформлення приміщень, елементи стендів, заміна меблевої фурнітури, кріплення плінтусів, дошок підлоги тощо, шкатулок тощо.

Тема даної роботи повністю відповідає змісту навчального курсу загальноосвітніх шкіл. Вибір цієї теми зумовлений передусім її актуальністю в навчальному процесі, а також в сучасному середовищі дитини, адже в ній поєднано як елементи столярної техніки, так і сучасного дизайну.

2. Планування навчального проекту.

Завдання і види планування

Увесь матеріал навчальної теми поділено в календарно-тема-тичному плані на заняття так, щоб не було уроків повністю при-свячених викладанню теоретичного матеріалу. Теоретичний ма-теріал розподіляють так, щоб він був пов’язаний з практичною роботою учнів і щоб вивчення його займало не більш як 20-25% навчального часу.

Головним етапом у підготовці вчителя до навчальної теми є розробка системи уроків. Під системою уроків розуміють таку їх сукупність з певної теми, при якій забезпечується дидактично об-ґрунтований взаємозв'язок між ними, що сприяє свідомому зас-воєнню учнями навчального матеріалу і їхньому загальному роз-витку, тобто система уроків сприяє виконанню навчально-вихов-них завдань.

Система створює в учителя загальну дидактичну картину що стосується навчальної теми, бо визначає типи уроків, зв’язки між ними, методи навчання, об'єкти роботи учнів тощо.

Аналіз роботи показує що, будуючи систему уроків з тієї або іншої теми, треба висвітлити такі питання:

- місце теми в навчальному курсі;

- її ідеї і коло з знань умінь і навичок, яких повинні набути учні;

- зв’язок теорії з навчально-виробничою практикою;

- характеристика матеріалу теми відповідно до розвитку пізнавальних можливостей учнів;

- готовність учнів до засвоєння нової теми;

- логічний шлях викладання матеріалу, який був би найефективнішим для набуття знань та навичок, розвитку пізнавальних сил;

- творчі роботи учнів;

- очікуваний результат вивчення теми;

- зв’язок з позакласною роботою учнів.

Зазначена тема займає особливе місце в трудовому навчанні. Нею починається ознайомлення учнів з ручною обробкою дереви-ни на практичних заняттях у майстернях. Отже, при вивченні цієї теми основним завданням є узагальнення знань учнів і закріплен-ня набутих ними вмінь та навичок. Оскільки в процесі вивчення навчальної теми треба залучати учнів до продуктивної праці, мо-жливості виконання зазначеного завдання залежать значною мі-рою від того, наскільки вдало вибрано об'єкти роботи. У наве-деному прикладі таким об'єктом є виготовлення шкатулки. У процесі її виготовлення учні повторюють основні трудові опера-ції, застосовують елементи дизайну тощо.

На першому занятті маємо урок типу теоретичного ознайомлення учнів. Далі йде застосування знань у практичних роботах. Багато занять присвячено формуванню вмінь і навичок. На першому занятті впроваджуються такі методи навчання, як інструктування, демонстрування, бесіда. Наступні заняття харак-теризуються переважним застосуванням методів вправ за змістом, бо кожне з них пов'язане з одним з етапів технології виготовлення виробу.

Фрагмент календарного тематичного плану див. Додаток 1.

Знаючи зміст кожного заняття, учитель має можливість визна-чити підготовленість учнів і поставити перед ними завдання для повторення теоретичного матеріалу.

3. Організаційно підготовчий етап проектування виробу

На організаційно-підготовчому етапі проектування виробу слід передусім наголосити на історії створення таких витворів, їх аналогів тощо.

Художня обробка дерева - найдавніший вид декоративно-прикладного мистецтва, виготовлення оригінальних виробів з дерева різноманітного функціонального призначення. За формотворчими техніками художнє деревообробки поділяється на відповідні галузі:

- бондарство

- деревообробне токарство

- столярство та декоративне різьблення.

Деревина з давніх часів була улюбленим і цінним матеріалом. Вона міцна й пружна, має невелику питому вагу. Барвники, оліфа й лаки надійно захищають дерев'яні вироби від води і водночас посилюють декоративне звучання текстури. Глибоке розуміння й знання властивостей деревини та інших матеріалів в усі часи зали-шалися незмінною основою народного мистецтва.

За твердістю породи дерева різнять на м'які (липа, осика, віль-ха, тополя, сосна, ялина, шовковиця); середньої твердості (бере-за, верба, горіх, черешня) і тверді (клен, дуб, бук, в'яз, тис, акація, явір, груша, слива, яблуня та ін.). Твердість деревини залежить та-кож від її вологості та напрямку зрізу: найбільшу твердість має торцевий зріз, найменшу - радіальний. На декоративні якості де-ревини впливають колір, фактура і текстура.

Колір деревини вказує на спектральний склад світлового по-току, відбитого деревиною. Він залежить від породи, умов росту, віку дерева. Породи помірного клімату України мають переважно бліде пофарбування. Південні й тропічні породи деревини наді-лені яскравим кольором - жовтим, червоним, вишневим, коричне-вим тощо. Інтенсивність пофарбування зростає з віком дерева.

Фактура деревини — здатність спрямовано відбивати світло-вий потік, від чого вона бував матовою або блискучою. Найбіль-ший полиск дають ідеально гладкі поверхні, які, однак, важко дістати навіть при старанній обробці сировини.

Текстура деревини — це характер малюнку волокон серцеви-нних променів. Текстура різних порід дерева дуже різноманітна: у липи і вільхи — майже непомітна, а в горіха і сосни — чітко вира-жена.

Добираючи деревину для художніх виробів, ремісники з най-давніших часів строго враховували не тільки фізичні (твердість, розколюваність, гнучкість), декоративні (колір, текстура, фактура) якості, а й смакові властивості (дух) деревини. Дух має кожна по-рода. Ароматичними є переважно ефірні масла, смоли і дубильні речовини - таніди. Особливо сильно пахне свіжо зрубана дереви-на. З часом, при висиханні її запах послаблюється, а при нагрі-ванні знову посилюється.

Деревина звукопровідна. Тому її використовують для виготов-лення дерев'яних духових, струнних і смичкових інструментів. До резонансної деревини належить бук і ялина. Бук, придатний для музичних інструментів, повинен рости на кам'янистих гірських ґрунтах, на висоті понад 800 м над рівнем моря, віком більше 130 років.

Наявність різноманітних фізичних, декоративних, смакових та інших якостей деревини дає змогу поділити породи на такі, що найбільш придатні для:

1) бондарства (верба, сосна, ялина, липа, дуб та ін.);

2) токарства (осика, вільха, тополя, береза, груша та ін.);

3) столярства (сосна, ялина, тис, дуб, горіх, шовковиця та ін.);

4) різьблярства (липа, осика, явір, вільха, клен, груша, яблуня та   ін.).

В додатку 2 подані найважливіші технічні прийоми обробки дерева. Морфологічна класифікація художнього деревообробки ґрунтується на функціональних принципах декоративно-прикладного мистецтва. Художня обробка дерева як найширша галузь і вид декоративно-прикладного мистецтва поділяється на технічні підвиди: різьблення, токарство, художнє столярство, бон-дарство і теслярство. В основу класифікації виробів покладений відповідний тип, типологічна група і найзагальніші відміни, ви-ражені в родах: архітектурне оздоблення; хатнє обладнання й ме-блі; знаряддя праці, предмети господарського призначення; посуд, начиння; транспортні засоби і предмети упряжі; культові й обря-дові предмети; музичні народні інструменти; прикраси та особисті речі; дитячі іграшки й "мороки".

Скрині (шкатулки тощо) — найважливіша типологічна група серед традиційних народних меблів. Вони були віддавна першим предметом весільного приданого молодої, куди складали одяг, тканини, прикраси та інші коштовності. Столярів, які спеціалізу-валися на виготовленні скринь, називали скринярами, або скрин-никами. Художній промисел скринь був поширений майже по всій Україні та проіснував до першої треті XX ст.

Посуд, начиння — одна з найбільших родових структур худо-жнього деревообробки. Посуд посідає чільне місце у сільському побуті етнічних регіонів України, пережив різні епохи, втілив у своїх формах естетичні смаки народу. Художня традиція, що пе-редавалася з покоління у покоління, сприяла виробленню досить стійких і водночас видозмінених типів посуду, деякі з них сягають високої художньої виразності та досконалості. Сюди насамперед слід віднести посуд для святкового столу: миски, тарілки, ложки, чашки, чарки та ін. Менше оздоблювали посуд для приготування їжі, її транспортування та зберігання продуктів: діжа, салотовка, мірка, коновка, двійнята, сільничка та ін.

Таким чином, складна й функціонально розгалужена типологія художніх виробів з дерева налічує понад 50 типологічних груп предметів і близько 200 їх типів, охоплюючи майже всі сфери людської діяльності.

4. Конструкторський етап проектування

Під час виготовлення власне виробу слід чітко розпланувати порядок дій учнів, запропонувати їм готовий виріб, як заключний етап практичної роботи. Продемонструвати його. На дошці розмі-стити поопераційні ескізи креслень. Бажано, щоб у їх виконанні брали участь самі діти, адже це стане передумовою цікавості шко-лярів.

Технологію виготовлення шкатулки можна запропонувати виб-рати самими учнями (в якому стилі буде виготовлена шкатулка, яким розписом можна скористуватись). Після чого слід підготува-ти необхідні знаряддя праці (інструментарій), вибрати тип з’єд-нання частин та метод декорування.

На малюнку 1 зображено технологічну карту виготовлення шкатулки. Вчитель навмисно залишає вибір учням у художньому розписі шкатулки. Виріб виготовляють за малюнками. На малюн-ках (Додаток 3) показано зовнішній вигляд деталей шкатулки. Спочатку креслять деталі окремо на папері формату А4 , потім через кальку наносять на фанеру. (Особливо треба бути уважними під час переведення деталей з орнаментом.) Місця в орнаменті, позначені чорною фарбою, випилюють і вилучають. Коли всі деталі випиляні, їх зачищають, підганяють і з'єднують за допомогою шипів та клею ПВА або столярного. Для кращого вигляду виробу під деталі з орнаментом підкладають тканину будь-якого кольору, кольоровий папір або фольгу.

Мал.. 1

5. Технологічний етап виготовлення виробу

Деревина є одним з найпоширеніших і найуніверсальніших ма-теріалів, який люди використовують з незапам'ятних часів.

Деревина - дуже цінний матеріал, який використовується в житловому і промисловому будівництвах, на залізничному тран-спорті, в суднобудуванні, сільському господарстві, для виробниц-тва предметів широкого вжитку.

За допомогою хімічної технології з деревини виготовляють бли-зько двадцяти тисяч різноманітних виробів і речей, це: папір і тка-нина, кислоти і дубильні речовини, лаки і фарби, гліцерин, оцет, кормові дріжджі, кіно- і фотоплівка й ін.

Переваги деревини: проста й легка обробка, добра формоутво-рюваність, невелика вартість, відносна міцність і легкість, низька теплопровідність, гарний зовнішній вигляд обробленої поверхні.

Недоліки деревини: схильність до загнивання, займистість, гі-гроскопічність, усихання, розбухання тощо. Проте за допомогою спеціальної обробки, просочування антисептиками їм можна запо-бігти.

Кращою для роботи на уроках праці є трьохшарова букова, ясе-нова та березова фанера. Порівняно з іншими пиломатеріалами фанера має ряд переваг: мало жолобиться, має майже однакову міцність в усіх напрямках, не розтріскується, легко гнеться. При випилюванні лобзиком не кришиться. Внутрішні контури у візе-рунках можуть підходити один до другого на відстань 1-1,5 мм, залишаючи невеликі перемички, які забезпечують з'єднання рису-нка в цілому.

Основними способами обробки фанери є пиляння ножівкою, різання ножем, вирізування кругорізом, випилювання лобзиком, а також випалювання або контурне різьблення. Для цих робіт під-бирається якісна фанера: однорідна за кольором, без тріщин і від-колів, без сучків і пошкоджень грибком або гниллю. Товщина фа-нери для роботи залежить від призначення виробу.

Для випилювання використовуються лобзик з набором пило-чок, випилювальний столик-підставка, шило або буравчик.

Лобзик - металева дуга-рамка. На одному з кінців дуги закріп-лено гвинтовий затискач для пилочки, а на іншому - затискач і ручка лобзика, за яку його тримають при роботі. Між кінцями ду-ги за допомогою затискних гвинтів закріплюється пилочка, яку установлюють з деяким натягом. Пилочки для лобзика виготов-ляють у вигляді вузьких стальних смужок, на одній з кромок якої насічені дрібні зубці. В лобзик пилочка вставляється так, щоб її зубці були спрямовані вниз.

Випилювання проводять на столику-підставці. Виготовляється він з багатошарової фанери і закріплюється з правого боку робо-чого столу за допомогою струбцини. При випилюванні внутріш-ніх контурів деталі в фанері роблять отвори для пилочки. Для цьо-го необхідно мати тонке шило або маленький буравчик.

Оздоблення виробів належить до завершальних операцій і виконується, для надання виробам гарного зовнішнього вигляду і захисту їх від псування. Існує оздоблення виробів двох видів: про-зоре і непрозоре. При прозорому оздобленні матеріал змінює своє забарвлення, але зберігає свою текстуру. Прозоре оздоблення включає кілька операцій - прозоре фарбування, вощіння, лакуван-ня, полірування. Таке оздоблення вимагає якісної підготовки по-верхні, її ретельно зачищають, шліфують. При фарбуванні водо-розчинними барвниками для одержання рівномірного покриття поверхню виробу спочатку злегка зволожують водою, а потім тампоном або кусочком поролону наносять підігрітий до 50-60°С розчин барвника. Спирторозчинними барвниками покривають поверхню деревини без будь-якої попередньої підготовки. Після висихання барвників поверхню виробу шліфують дрібнозернис-тою шліфувальною шкуркою, лакують.

Наносять лак на поверхню виробу ватно-марлевим тампоном. Виріб, який збираються лакувати, розміщають горизонтально. Тампон не вмочують у лак, його розгортають і добре просочують лаком. Наносять лак на поверхню виробу вздовж волокон так, щоб кожна наступна смуга лаку частково перекривала попередню. Після нанесення першого шару лаку виріб сушать протягом двох годин і шліфують дрібнозернистою шкуркою, а потім лакують повторно. Олійні лаки можна наносити пензлем. Висихають олійні лаки протягом 8-48 год.

Найпростішим способом прозорого оздоблення деревини є во-щіння. Поверхню виробу покривають шаром воску або восковою пастою. Готують воскову пасту так: в 1 частину розплавленого воску вливають 2 частини скипидару, весь час помішуючи. Після охолодження пасту наносять на поверхню виробу фланелевою ганчіркою, а потім натирають вовняною. Іноді восковий шар по-кривають лаком, від чого плівка стає стійкішою.

6. Заключний етап проектування

Висновками про проектований виріб буде його відповідність певним критеріям, одним з яких є відповідь на наступні питання:

- проектний виріб займає ключове місце теми в навчальному курсі;

- коло знань умінь і навичок, яких повинні набути учні відповідає чинним програмам;

- при вивченні теми чітко прослідковується зв’язок теорії з навчально-виробничою практикою;

- підбір матеріалу теми відповідно здійснюється відповідно до розвитку пізнавальних можливостей учнів;

- проявляється готовність учнів до засвоєння нової теми;

- відбувається логічний шлях викладання матеріалу, який є найефективнішим для набуття знань та навичок, розвитку пізнавальних сил;

- внаслідок діяльності бачимо творчі роботи учнів;

- відбувається чіткий зв’язок з позакласною роботою учнів.

Отже, проектований виріб є неабияким поштовхом для самовдос-коналення учнів, розвитку їх компетентностей, творчих здібнос-тей тощо.

7. Методика проведення занять

Для кращого окреслення методики проведення занять демон-струю методичний хід уроку. Загалом, урок в майстерні може складатися з таких основних етапів:

- Організація учнів;

- Виклад нового матеріалу;

- Самостійна робота учнів;

- Підбивання підсумків;

- Прибирання майстерні.

Я користуюся методикою, яка не виділяє окремо перевірку нав-чальних досягнень учнів, тому органічно вписую її там, де вона необхідна, в інші етапи уроку. Пропоную короткий план-конс-пект уроку формування умінь і навичок з проектування та виготовлення шкатулки. З календарного плану, даний урок є закріпленням первинних умінь і навичок, тобто практичне вив-чення кожної технологічної операції вже відбулося. Учні вже ви-готовили певні деталі виробу.

Головне завдання такого уроку полягає у формуванні вмінь і навичок, проте цей процес не може проходити без збагачення уч-нів деяким обсягом знань. Метою даного уроку є розширення уяв-лення учнів про основи виробництва, елементів дизайну; вправ-ляння у оздобленні шкатулки; виховання любові та поваги до тра-дицій українського ужиткового мистецтва.

План-конспект уроку

І. Організація учнів.

ІІ. Виклад нового матеріалу.

ІІІ. Самостійна робота учнів.

ІV. Підбиття підсумків.

V. Прибирання майстерні.

Хід уроку

І. Організація учнів.

1. Перевірка присутніх і робочого одягу.

2. Роздавання інструменту і заготовок (незавершених виробів).

ІІ. Виклад нового матеріалу

1. Актуалізація опорних знань учнів.

2. Налагодження зв’язків нового матеріалу з вже вивченим.

3. Узагальнююча розповідь про історію декоративного ужиткового мистецтва України.

4. Перевірка засвоєння знань учнями.

ІІІ. Самостійна робота учнів.

1. Самостійну роботу організовуємо методом змагання, щоб учні ділились своїм досвідом, допомагали товаришеві.

2. Підбиття підсумків змагання.

ІV. Підбиття підсумків.

1. Обхід робочих місць, виставляння оцінок з мотивуванням.

2. Відбір і демонстрація кращих робіт.

3. Завдання на наступне заняття.

V. Прибирання майстерні.

Прибирання майстерні організовується, як змагання за чистоту робочого місця.

Якість заняття з виготовлення шкатулки залежить не лише від самостійної роботи учнів (хоча вона займає визначне місце на уроці), а й від реалізації поставленої мети, теоретичних відомос-тей та практичних навичок, які демонструє вчитель.

8. Аналіз навчальних матеріалів

Шкільні навчальні майстерні побудовані за типовими проек-тами. Вони займають окрему будівлю або розташовані безпосе-редньо в школі. Більш доцільним є перший варіант, бо навчальний процес у майстернях супроводиться виробничим шумом, що до певної міри заважає проведенню занять у класах.

Навчальні майстерні в школі є комбінованими, коли обробка деревини, металів і всі інші види навчальних робіт виконуються в одному приміщенні.

Яке приміщення не займали б навчальні майстерні, вони по-винні відповідати єдиним нормативам площі на одиницю устат-кування і на робоче місце. Нормативи становлять у середньому 3,5-4,0 м² на робоче місце на слюсарному відділенні,  4-5 м²  на робоче місце на столярному відділенні, 5-6 м²  на один невеликий металообробний верстат. У цілому приміщення столярного і слю-сарного відділень майстерень повинно бути не менш як 66 м², а приміщення комбінованих майстерень — 90 м².  Мінімальна ви-сота приміщень майстерень - 3 м. Крім виробничої площі у нав-чальних майстернях передбачені допоміжні приміщення. Перш за все, це інструментальні, де зберігаються інструменти і вироби учнів, а також оброблювані матеріали. За типовими проектами на інструментальні відводиться по 16 м². Для більшої зручності їх бажано розміщувати поряд з відповідними відділеннями майстерень. Оскільки в майстернях звичайно використовують трифазний струм, в інструментальній монтують розподільний щит. Тут же встановлюють знижувальний трансформатор на 36 В для живлення ламп місцевого освітлення.

У кожному відділенні навчальних майстерень повинен бути ус-тановлений умивальник - з розрахунку один умивальник на 20 уч-нів. Основним устаткуванням у навчальній майстерні є слюсарний і столярний верстаки, свердлильні та токарні верстати для оброб-ки деревини і металів.

Актуальним на сьогодні є питання про створення устаткування, яке регулювалося б по висоті. Адже на тому самому робочому місці доводиться працювати учням V—VII класів, які значно різ-няться за зростом. У попередньому розділі згадувалося вже про те, що, працюючи на робочих місцях, які не відповідають зросту, учні не можуть додержувати правильних робочих поз, що в свою чергу негативно впливає на розвиток організму дитини.

При роботі на деревообробних і металорізальних верстатах цього досягають за рахунок дерев'яних підставок, які кладуть під ноги.

У процесі трудового навчання учні набувають рухових навичок і вмінь; у них утворюються нові умовно-рефлекторні зв'язки. під впливом фізичної праці вдосконалюється координація рухів, зміц-нюється кісткова система, розвивається м'язова система, поліп--шується робота дихальної і серцево-судинної систем, підвищує-ться обмін речовин.

Спеціальні дослідження показали, що в осіб, які займаються фі-зичною працею, обмін речовин відбувається інтенсивніше, ніж у тих, хто займається переважно розумовою працею.

Трудове навчання має велике значення як засіб переключення учнів з одного виду діяльності на інший, що, згідно з ученням

І.М. Сєчєнова, найбільше сприяє відновленню працездатності.

Це положення переконливо ілюструють дослідження. У зви-чайні навчальні дні, як показали спостереження, у більшості учнів працездатність порівняно з вихідними показниками (до початку занять) підвищується до кінця першого уроку. Потім вона трохи коливається на цьому рівні протягом другого уроку і помітно зни-жується після третього уроку в учнів V класу і після четвертого уроку в учнів VI-VII класів. Дальші навчальні заняття проходять при прогресивному зниженні працездатності учнів.

Переключення учнів з загальноосвітніх предметів на трудове навчання з обробки деревини сприяє підтриманню їх працездат-ності на вищому рівні на наступних уроках. У дні, коли учні пра-цюють у столярних майстернях, у кінці навчального дня в них помітна вища працездатність, ніж в інші дні. Проте при роботі в майстернях у той самий день, але в різні години ступінь працез-датності учнів у кінці всіх занять виявляється різною.

Наприклад, у V класі найменше зниження її спостерігалось у тих випадках, коли уроки з праці проводилися на третій годині занять, а найбільше - на першій.

Отже, є всі підстави для того, щоб розглядати трудове навчан-ня як один з ефективних засобів позитивного впливу на фізичний розвиток організму учнів. Проте було б неправильно вважати, що таке може відбуватися само собою, що не потрібне будь-яке гігіє-нічне нормування праці учнів. Зіставлення даних енерговитрат на уроках праці з віковими нормами показує, що на трудових занят-тях вони вищі від оптимальних і наближаються до гранично до-пустимих значень. До цього слід додати, що в учнів ще не завер-шився розвиток багатьох органів і систем, які перебувають у фазі вдосконалення. Наприклад, у віці 12-14 років не закінчено ще формування кістково-м'язової системи, продовжуються зміни в структурі кісток та м'язів і відповідно до них змінюються фун-кціональні можливості організму.

Ураховуючи значне фізіологічне напруження учнів у процесі трудового навчання і значні енерговитрати, треба зазначити, що серед проблем, що виникають у зв’язку з організацією і прове-денням трудового навчання в середній школі, однією з наважли-віших проблем є визначення оптимального режиму роботи учнів. Режим роботи повинен бути таким, щоб трудове навчання сприя-ло всебічному розвитку організму дітей, зміцненню їх здоров'я. Це стає можливим, коли учні в процесі роботи не перевтомлюються і функціональні зсуви різних систем організму не виходять за межі фізіологічних коливань.

У зв'язку з цим постає питання про тривалість трудових опера-цій і перерв на відпочинок. Спостереження показали, що при ви-конанні одноманітної роботи, особливо тоді, коли вона пов'язана з значним фізичним навантаженням, збільшуються простої учнів. Так, коли в середньому простої забирали 17 % загального робо-чого часу, на уроках праці, де переважало обпилювання і зачи-щання, вони становили 25-30 %, особливо зростаючи в кінці дру-гого уроку. Взагалі характерно, що при виконанні одноманітних операцій з обробки матеріалів, пов'язаних із значною витратою енергії, корисний час роботи закономірно знижується від початку до кінця робочого дня, а кількість довільних перерв збільшується. Якщо ж робота характеризується зміною операцій, то корисний час роботи не зменшується і протягом усього періоду роботи не змінюється. Найбільший ефект як з точки зору продуктивності праці, так і з фізіолого-гігієнічної забезпечується поєднанням або чергуванням двох-трьох різних операцій, коли одноразова праця учнів не перевищує 10 хв., після чого повинна бути перерва на 3-5 хв. Можливості створення оптимальних гігієнічних умов для ро-боти учнів залежать значною мірою від зовнішнього середовища, в якому відбувається трудовий процес (мікроклімат, освітлення, шум та ін.).

Висновки

Обробка деревини є ключовою темою курсу трудового навчан-ня. Тема вивчається згідно програми з 5 класу – модуль «Техноло-гія виготовлення виробів із фанери та ДВП», 7 класі - «Технологія виготовлення виробів із деревини». Вивчається на початку кож-ного навчального року. Система створює в учителя загальну дидактичну картину що стосується навчальної теми, бо визначає типи уроків, зв’язки між ними, методи навчання, об'єкти роботи учнів тощо.

Аналіз роботи показує що, будуючи систему уроків з тієї або іншої теми, треба висвітлити такі питання:

- місце теми в навчальному курсі;

- її ідеї і коло з знань умінь і навичок, яких повинні набути учні;

- зв’язок теорії з навчально-виробничою практикою;

- характеристика матеріалу теми відповідно до розвитку пізнавальних можливостей учнів;

- готовність учнів до засвоєння нової теми;

- логічний шлях викладання матеріалу, який був би найефективнішим для набуття знань та навичок, розвитку пізнавальних сил;

- творчі роботи учнів;

- очікуваний результат вивчення теми;

- зв’язок з позакласною роботою учнів.

Зазначена тема займає особливе місце в трудовому навчанні. Нею починається ознайомлення учнів з ручною обробкою дере-вини на практичних заняттях у майстернях.

Під час виготовлення власне виробу слід чітко розпланувати порядок дій учнів, запропонувати їм готовий виріб, як заключний етап практичної роботи. Продемонструвати його. На дошці роз-містити поопераційні ескізи креслень. Бажано, щоб у їх виконанні брали участь самі діти, адже це стане передумовою цікавості школярів.

Список використаної літератури

- Денисенко Л.І. Трудове навчання: 7кл.: Підруч. для  загальноосвіт. навч. залк. / Л.І. Денисенко, О.П. Гнеденко, Т.С. Мачача та ін. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 192с.:

- Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Трудове навчання 5 – 9 класи / За редакцією Боринець Н.І.,Гащак В.М., Дятленко С.М., Лещук Р.М. та ін../ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 27.08.10 № 1/11-8205)

- Довиченко Л.В. Трудове навчання в середній школі.— Харків: Основа, 2001.— 186 с.

- Древницький К.М. Обробка деревини в середній школі.— К.: Освіта, 2005.— 256 с.

- Занятия по трудовому обучению: Пособие для учителей труда 6-7 класс / Под ред. Д.А. Тхоржевского.— М.: Просвещение, 1990.— 224 с.

- Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. – К.: НПУ і МПП. Драгоманова 2000р.

- Коберник О. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 2 -5.

- Коберник О.М. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2006. - №1.- С.2-5.

Додаток 1

Фрагмент календарного тематичного плану з вивчення теми "Обробка деревини". Проектування шкатулки.

- Значення деревини для господарства. Породи деревини. Розміщення волокон у деревині. Одержання шпону, виготовлення фанери.

- Визначення порід деревини. Геометричні побудови, необхідні при виконанні розмітки на площині.

- Початкові відомості про нанесення розмірів на кресленні. Читання креслень плоских предметів.

- Найпростіші конструктивні елементи моделей. Їх вибір залежно від призначення виробу.

- Аналіз варіантів конструкцій виробів одного призначення і вибір зразка для виготовлення.

- Столярний клей і його приготування. Прийоми склеювання, зачищення і кінцева обробка виробу.

- Випалювання, розпис фарбами і лакування як види оздоблення виробів із деревини.

- Організація робочого місця для обробки виробу. Обробка виробу. Ознайомлення з професіями кресляра, свердлувальника, тесляра.

Додаток 2

У художній обробці дерева одні технічні прийоми і засоби виразності створюють цілісну функціональну форму предметів, інші мають лише декоративне спрямування і завершують художнє оформлення виробів. До формотворчих технік належать вирізування, видовбування, виточування, бондарні та столярні прийоми.

Видовбування - одна з найдавніших технік - полягає у поступовому вибиранні деревини з масиву виробу, внаслідок чого утворюється заглибина, порожнина або отвір. За допомогою сокири, долота і видовбача майстри виготовляють передусім побутові предмети - човни-довбанки, ночви, ступи, черпаки, сільнички тощо. Вони вирізняються значною товщиною стінок, міцністю, округлою і масивною формою, внутрішніми заглибленнями овальної та криволінійної конфігурацій.

Вирізування (витесування, вистругування) - різноманітні технічні прийоми, за допомогою яких майстри вручну моделюють з дерева форму побутових предметів та декоративних виробів. Необхідні інструменти: сокира, тесак, ніж, струг, різці та ін. Цими прийомами користуються не тільки теслі, а й столярі, бондарі, роблячи заготовки. Вирізування інколи поєднується з видовбуванням і переходить в об’ємне різьблення, часом сполучається з профілюванням.

Виточування - техніка обробки дерева і самостійна галузь народного художнього промислу (токарство). У процесі обертання дерев’яну заготовку на токарному верстаті обробляють пласкими і півкруглими долотами, фігурними різцями, гачками тощо. В історії токарства відомі такі конструкції верстатів: лучковий з почерговим рухом, ручний з поперечно-обертовим рухом, ножний обертовий, ножний обертовий з маховиком, механічний з кінним приводом, водяним, паровим, електричним двигунами. Поширення токарного виробництва в минулому було пов’язане насамперед із виготовленням дерев’яного точеного посуду.

Сучасні народні майстри й професійні художники широко використовують техніку виточування не лише для виробництва різноманітного посуду, а й при виготовленні жіночих прикрас, дитячих іграшок тощо. Ця своєрідна техніка дає змогу створювати нескінченну кількість пластичних художніх форм.

Бондарство - окремий вид деревообробного промислу і техніка виготовлення з тесаних клепок і гнутих смерекових або ліщинових обручів великого, місткого посуду. Раніше бондарі користувалися простими інструментами: сокирою, ручною пилою, двохручним ножем (теслом), циркулем та ін. Крім бочок і діжок, здавна виготовляли барила, цеберки, коновки, скіпці, маснички та ін. Бондарство як формотворча техніка сьогодні успішно використовується при створенні невеликого ужиткового і декоративного посуду.

Столярство - найпоширеніша техніка й галузь виробництва з дерева будівельних виробів, меблів, музичних інструментів та ху-дожньої сувенірної продукції. Одна з важливих засад столярства, відзначена ще у давніх цехових статутах, - виготовлення виробів без жодного цвяха за допомогою столярних з’єднань на клею.

Для столярних робіт, так само як і для вирізування, видовбу-вання та ін., необхідне пристосування для закріплення заготовки виробу або його частини - верстат.

Різноманітні столярні прийоми роботи часто поєднуються з іншими формотворчими техніками художньої обробки дерева. Художня виразність і довершеність творів значною мірою посилюються логічним застосуванням відповідного оздоблення: профілювання, різьблення, інкрустації, мозаїки, випалювання, розпису тощо.

Профілювання - декоративна техніка художньої обробки дере-ва, відома з X-XI ст. Полягає у вирізуванні пилкою та долотами геометричних орнаментів по краях дошок (прикраси будівлі та оз-доблення меблів). Крім плоского профілювання відоме об’ємне профілювання балок, кронштейнів, стовпів, що межувало з об’єм-ним різьбленням. Профільовані об’ємні елементи майстри вико-нували переважно сокирами-тесаками.

До найдавніших технік художнього декорування виробів із де-рева належить різьблення. Воно поділяється на плоске, плоско-рельєфне, контррельєфне, ажурне та об’ємне. Найпоширеніше -плоске різьблення - буває контурним, виїмчастим, трьохгранно-виїмчастим та ін. Його роблять одним ножем або кількома різ-цями (долотами). Наприклад, контурною різьбою у XVIII-XIX ст. в Карпатах прикрашали скрині та інші вироби. Виїмчасте виконували півкруглим долотом. Значно складніше, трьохгранновиїмчасте різьблення поширилося на значній терито-рії України у XVIII - XIX ст. Його виконували прямим, скісним, кутнім та півкруглим долотами.

Найбільшу кількість доліт (близько 50) використовували гу-цульські майстри плоского різьблення наприкінці XIX ст. Май-же кожний мотив вони вирізували іншим долотом.

Плоскорельєфне різьблення, що має кілька висотних рівнів від фону, також виконували великою кількістю доліт та інших допоміжних інструментів.

Контррельєфне різьблення застосовували, виготовляючи різноманітні дерев’яні форми для кахель, печива, сиру, вибійки тощо. Виконувалось майже аналогічно, як і трьохгранновиїмчас-те, однак набагато глибше, з використанням доліт із закругленими фасками для вибирання деревини.

Ажурне різьблення нагадує плоскорельєфне, має наскрізь про-різане тло. Найскладніше за технікою виконання (з рельєфним і ажурним характером мотивів) так зване "сніцарське різьблення" при виготовленні іконостасів, культивоване у XVII-XIX ст. це-ховими різьбярами,

Кругле різьблення інколи застосовується у виготовленні й оздобленні святкового посуду, музичних інструментів, палиць, дитячих іграшок тощо. Його технічні прийоми ґрунтуються на за-садах народної скульптури.

Крім різців використовуються допоміжні інструменти: пилочки, свердла, молотки, кліщі, рашпиль, напилки, а також інструменти для розмітки та контролю (лінійка, кутник, малка, рейсмус, циркуль, шило тощо).

Інкрустація - техніка орнаментального оздоблення виробів шматочками твердих матеріалів (дерева, металу, рогу, слонової кістки, перламутру, бісеру і под.), які вирізають і вкладають у поверхню. Декоративний ефект інкрустованого візерунка ґрун--тується на контрастному зіставленні тональних і колірних різно-характерних матеріалів. Інтарсія - вид інкрустації, мозаїки на дереві. Цією технікою виконують зображення або візерунки зі шматочків кольорового дерева (шпону), які врізають врівень з поверхнею виробу або суцільно вкривають його поверхню (маар-кетрі). Таким чином найчастіше оздоблюють меблі, виготовляють декоративні панно тощо. Дендромозаїка належить до ювелірних технік декорування. Орнамент складають із крупинок дерева ледь завбільшки з макове зернятко.

Випалювання здавна роблять на світлих породах дерева: ялині, смереці, сосні, клені. Здебільшого ним оздоблюють бондарний посуд, рідше меблі. Нині випалювання застосовують при декору-ванні дитячих іграшок та елементів народної дерев’яної архітек--тури. Розрізняють два способи випалювання - розжареними ме-талевими штампиками ("штансами"), з відбитків яких складають різноманітні орнаменти, й електрописаком, що дає чіткий кон-турний малюнок.

Розпис - зручна й оригінальна техніка орнаментування дерев’я-них виробів, відома з X—XI ст. Технічно він мало чим відрізняє-ться від розпису на інших матеріалах. Орнамент наносять пенз-лями по заґрунтованій або незаґрунтованій поверхні виробу тем--перою, гуашшю, олійними й аніліновими фарбами, нітроемалями. З кінця XIX ст. розписані вироби почали покривати лаком, що оберігало їх від забруднення.

Крім розглянутих традиційних прийомів і технік, зустрічаються їхні різновиди й поєднання, наприклад, "штампування" металеви-ми пробійчиками, аналогічне карбуванню; зіставлення плетених частин із гладкими поверхнями; контурне різьблення тонованих площин-елементів; викладання орнаментів соломкою тощо.

Додаток 3

Щоб кришка шкатулки не зсувалася набік і добре трималася, випилюють з фанери поперечні вкладиші і вставляють їх щільно до стінок. Потім вставляють поздовжні вкладиші. (їх випилюють з урахуванням товщини поперечних вкладишах.)

Для нотаток

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________